## Slide 1
 | CINÉMATIQUE DU SOLIDE COURS | 
La cinématique est la partie de la mécanique qui étudie le mouvement des corps,
indépendamment des forces qui les produisent.
Les grandeurs étudiées s’appellent mouvement, déplacement, trajectoire, vitesse et
accélération.
Le mot cinématique dérive du grec Kinéma, qui signifie mouvement.
En cinématique, les solides étudiés sont supposés indéformables.

## Slide 2: Référentiel
1.1. Repère d’espace : Le mouvement d’un solide peut être défini par rapport à un autre solide choisi comme repère d’espace et appelé solide de référence.
Exemple : le mouvement d’un avion 1 par rapport au sol 0 est noté …………….., 0 est le solide de référence.
MVT (1/0)
Inversement le mouvement du sol par rapport à l’avion est noté ...................... , 1 est dans ce cas le solide de référence.
MVT (0/1)

## Slide 3
1.2. Repère de temps : En mécanique, le temps est considéré comme absolu et uniforme. Chaque moment, chaque fragment de temps est identique au suivant. Le temps peut être schématisé par une droite, orientée du passé vers l’avenir
La seconde est l’unité de temps. Les autres unités usuelles peuvent être utilisées (minute, heure …), t est un point de cet espace-temps, t est appelé la date.

## Slide 4: Mouvements
Un solide exécute un mouvement plan lorsque tous les points qui le constituent se déplacent dans des plans parallèles entre eux.
Principaux mouvements plans de solides
Translation
Rectiligne
Translation
Curviligne

## Slide 5
Rotation
(d’axe fixe)
Mouvement plan
général

## Slide 6: Trajectoire d’un point :
Il s’agit de l’ensemble des positions successives du point lors de son mouvement dans le repère de référence.
Exemple : bicyclette. A est le point de contact entre la roue 1 et le sol 0. B est le centre de l’articulation entre la roue 1 et le cadre 2. C est un point appartenant à une poignée de frein. Le cadre du vélo se déplace en .........................................
Translation rectiligne
Tracer sur la figure les trajectoire suivantes : TC(2/0) (trajectoire du point C appartenant à 2 par rapport à 0)
TB(2/0)
TB(1/0)
TA(1/0)
TC(2/0)
TB(2/0)
= TB(1/0)
TA(1/0)

## Slide 7
Tracer sur la figure les trajectoire suivantes : TC(2/0) (trajectoire du point C appartenant à 2 par rapport à 0)
TB(2/0)
TB(1/0)
TA(1/0)
TC(2/0)
TB(2/0)
= TB(1/0)
TA(1/0)
Points coïncidents : points appartenant à des solides différents, qui se trouvent toujours superposés quel que soit l’instant t. Dans l’exemple du vélo le point B appartenant à 1 est coïncident au point B appartenant à 2, donc : VB(1/2) = VB(2/1) = 0.

## Slide 8: Applications
4.1. Pelle hydraulique : Donner le type de mouvements des pièces suivantes :
Mvt 1/0 : .................................... Mvt 2/1 : ........................................ Mvt 11/10 : ......................................
Translation rectiligne
Rotation de centre B
Rotation de centre F
Tracer les trajectoires suivantes TC(1/0), TL(2/1), TL(3/1), TE(9/8), TC(11/10).
TC(1/0)
TL(2/1)
= TL(3/1)
TE(9/8)
TC(11/10)

## Slide 9
4.2. Pompe à pétrole
La pompe proposée sous forme simplifiée est utilisée lorsque la pression des nappes est insuffisante pour l’extraction. Sa forme particulière justifie son appellation « tête de cheval ». Le mouvement moteur est fourni en A à la manivelle 1 par un motoréducteur et se transmet en B à une bielle 2 puis en C à la tête de cheval 3. La tête 3, articulée en D sur une structure fixe 0, entraîne un câble 4 fixé en N et enroulé sur l’arc NM. Le câble fournit le mouvement de va-et-vient à un piston coulissant dans le cylindre 0, créant ainsi l’aspiration du pétrole.

## Slide 10
Donner le type de mouvement des pièces suivantes :
MVT 3/0 : ………………………............... MVT 2/3 : ………………………...............
MVT 1/0 : ………………………............... MVT 2/0 : ………………………...............
Rotation de centre D
Rotation de centre C
Rotation de centre A
Mouvement plan
Tracer les trajectoires suivantes :
TB(1/0), TB(2/0), TC(3/0) et TN(3/0)
TB(1/0)
= TB(2/0)
TC(3/0)
TN(3/0)

## Slide 11
Compléter le schéma cinématique de cette pompe à pétrole :

## Slide 12: Vecteur vitesse
5.1. Translation rectiligne
Vitesse linéaire  Vitesse du point A appartenant au solide 1 par rapport au solide de référence 0.
Unité : m/s
La voiture roule à 50 Km/h, calculer sa vitesse linéaire en m/s puis tracer le vecteur vitesse sur la figure.
1cm  5 m/s
VA(1/0) =
50
x 1000
3600
= 13,9 m/s
 13,9 / 5 = 2,78 cm

## Slide 13
5.2. Rotation
Unité : rad/s
L’hélice d’avion a une fréquence de rotation N1/0 de 1000 tr/min, calculer sa vitesse angulaire 𝜔(1/0)
1 tour = 𝟐𝛑 radians
𝜔(1/0) =
1000
x 2π
60
= 104,7 rad/s
La vitesse linéaire VA(1/0) est tangente au rayon [OA] et est égale au produit OA (le rayon) par la vitesse
angulaire ω(1/0) du solide.
Rotation  VA(1/0) = . R
Calculer la vitesse linéaire VA(1/0) sachant que [OA] = 0,8m. Puis tracer cette vitesse (1 cm  50 m/s)
VA(1/0) =
104,7
x 0,8
= 83,7 m/s
 83,7 / 50 = 1,7 cm

## Slide 14: Propriétés, constructions des vecteurs vitesse
6.1. Centre Instantané de Rotation
Pour tout solide en mouvement plan il existe un point I et un seul, ayant une vitesse nulle à l’instant considéré. Il se nomme Centre Instantané de Rotation et est placé à l’intersection des normales des vitesses. Le mouvement plan est ramené à un mouvement de rotation.
➢ Tracer la normale en P du vecteur VP(1/0)
➢ Tracer la normale en M du vecteur VM(1/0)
➢ Placer le CIR I(1/0)
I(1/0)

## Slide 15
6.2. Champ des vecteurs vitesse
A l’instant t, dans le mouvement plan (1/0), la norme d’un vecteur vitesse VM(1/0) est proportionnelle à la distance de ce point au centre instantané de rotation.
➢ Construire le CIR
I(1/0)
➢ Tracer le triangle des vitesses
➢ Reporter le point M sur le triangle.
M
➢ Déterminer VM(1/0) sachant que 1cm  5m/s
VM(1/0)
VM(1/0) = 3,5 x 5 = 17,5 m/s
Application : TD1

## Slide 16: 6.3. Équiprojectivité
Soit deux points M et P appartenant à un même solide en mouvement plan, et les vecteurs vitesses respectifs, la projection orthogonale de VM sur MP est égale à la projection orthogonale de VP sur MP.
Tracer la droite (MP).
Tracer la projection orthogonale de VP(1/0) sur (MP).
//
Reporter cette longueur au point M.
//
Tracer le vecteur et donner sa valeur.
(1cm  10 m/s)
VM(1/0) = 2,4 x 10 = 24 m/s
Application : TD2